## Scribble Bots

Matériel :
- Gobelets en plastique ou en carton ;
- Crayons feutre (3 par robot) ;
- Supports à batterie ;
- Moteurs CC 3V ;
- Fils connecteurs (jumper wire) M/F (2 par robot) ;
- Ruban adhésif ;
- Colle chaude ;
- Piles AA (2 par robot) ;
- Éléments de décoration.
Déroulement :
1. Fixer les 3 feutres à l’intérieur du gobelet avec de la colle chaude ou du ruban adhésif.
2. Coller le support à batteries sur le gobelet.
3. Coller le moteur sur le dessous du gobelet, éviter de le centrer, sinon on n’aura pas le débalancement requis pour le faire bouger.
4. Joindre les fils du support à batteries aux fils du moteur avec des connecteurs.
5. Mettre les batteries et tester le moteur.
6. Installer un morceau de gomme à effacer sur l’axe central du moteur (partie qui tourne), encore une fois, éviter de le centrer.
7. Décorer le robot comme on veut.

Note : Expliquer aux participants que ce n’est pas vraiment un Robot, puisqu’il n’y a pas de programmation pour donner les instructions. C’est seulement un mouvement mécanique.